内蒙古自治区高层建筑工程结构抗震基本参数表（2016年版）

填表日期：

| 工程名称 |  | 楼栋号 |  | 设计阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地类别 |  | 建筑抗震设防烈度 |  | 计算用设防烈度 |  | 抗震措施所用设防烈度 |  |
| 抗震设防类别 |  | 嵌固端所在楼层号 |  | 地下室层数 |  | 基础埋深（m） |  |
| 主楼层数 |  | 主楼结构类型 |  | 主楼基础类型 |  | 主体结构高度（m） |  | 高度限值（m） |  |
| 裙楼层数 |  | 裙楼基础类型 |  | 裙楼结构高度（m） |  |
| 是否转换层结构 |  | 是否加强层结构 |  | 是否连体结构 |  | 是否多塔结构 |  | 是否错层结构 |  |
| 大跨屋盖结构类型 |  | 屋盖跨度(m) |  | 悬挑长度(m) |  | 单向最大长度（m) |  |
| 序号 |  | 限值A | 计算值或规定 | 限值B | 计算值或规定 | 限值C | 计算值或规定 |
| 1 | a | 在规定水平地震力作用下，考虑偶然偏心的扭转位移比 | ≤1.20 |  |  |  |  |  |
|  | b | 裙房以上较多楼层的扭转位移比 |  |  | ≤1.40 |  |  |  |
|  | c | 偏心率或相邻层质心偏心距与相应边长的比值 | ≤0.15 |  | ≤0.20 |  |  |  |
| 2 | 结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1的比值 |  |  | 按表三要求填 |  |  |  |
| 3 | a | 结构平面凹进或凸出的一侧尺寸与相应投影方向总尺寸的百分比 | ≤30% |  | ≤40% |  |  |  |
|  | b | 结构平面突出部分长度与其宽度的比值6、7度（8度） | ≤2.00(1.50) |  |  |  |  |  |
|  | c | 角部重叠的结构平面其角部重叠面积与较小一侧面积的比值 | ≥0.30 |  | ≥0.20 |  |  |  |
|  | d | 结构平面中部两侧收进的总尺寸占平面宽度的百分比 | ≤30% |  | ≤40% |  |  |  |
| 4 | a | 楼板有效宽度占该层楼板典型宽度的百分比 | ≥50% |  |  |  |  |  |
|  | b | 楼板开洞面积占该层楼面面积的百分比 | ≤30% |  |  |  |  |  |
|  | c | 楼板开洞后任一方向的净宽(m),且楼板开洞后洞口周边任一边的净宽(m) | ≥5.0、2.0 |  |  |  |  |  |
|  | d | 楼层错层 | 限值为“无” | 填“有”或“无” |  |  |  |  |
| 5 | a | 框架结构本层侧向刚度与相邻上层侧向刚度的比值 | ≥0.7 |  | ≥0.5 |  |  |  |
|  | b | 框架结构本层侧向刚度与相邻上部三层侧向刚度平均值的比值 | ≥0.8 |  |  |  |  |  |
|  | c | 框架-剪力墙、板柱-剪力墙、剪力墙、框架-核心筒、筒中筒结构，本层与相邻上层侧向刚度的比值 | ≥0.9 |  | ≥0.7 |  |  |  |
|  | d | 框架-剪力墙、板柱-剪力墙、剪力墙、框架-核心筒、筒中筒结构，当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时，本层与相邻上层侧向刚度的比值 | ≥1.1 |  | ≥0.9 |  |  |  |
|  | e | 结构底部嵌固层侧向刚度与相邻上层侧向刚度的比值 | ≥1.5 |  |  |  |  |  |
|  | f | 上部楼层收进部位的高度H1与房屋总高度H之比大于0.2时，上部楼层收进后的水平尺寸B1与下部楼层水平尺寸B的比值；多塔 | ≥0.75 |  |  |  |  |  |
|  | g | 上部结构楼层水平尺寸B1（外挑）与下部结构楼层水平尺寸B的比值；多塔 | ≤1.1 |  |  |  |  |  |
|  | h | 竖向构件水平外挑尺寸a(m) | ≤4 |  |  |  |  |  |
|  | j | 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距占底盘相应边长的百分比 |  |  | ≤20% |  |  |  |
| 6 | 抗侧力结构的层间受剪承载力与相邻上一层的比值 | ≥0.80 |  |  |  |  |  |
| 7 | 上下墙、柱、支撑不连续（不包括屋顶设备用房及装饰构件） | 限值为“无” | 填“有”或“无” |  |  |  |  |
| 8 | 局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换，个别楼层错层 | 限值为“无” | 填“有”或“无” |  |  |  |  |
| 9 | 转换结构转换层与相邻上层的等效剪切刚度、侧向刚度比值 转换层下部结构与相邻上部结构的等效抗侧刚度比值 |  |  | 按表三要求填 |  |  |  |
| 10 | 框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置 | 限值为“无” | 填“有”或“无” |  |  | 按表四要求填 |  |
| 11 | 7～9度设防的厚板转换结构 |  |  |  |  | 限值为“无” | 填“有”或“无” |
| 12 | 各部分层数或层刚度相差超过30%的错层结构 |  |  |  |  | 限值为“无” | 填“有”或“无” |
| 13 | 连体两端塔楼高度、体型显著不同或沿大底盘某个主轴方向的振动周期相差25% |  |  |  |  | 限值为“无” | 填“有”或“无 |
| 14 | 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔的类型数 |  |  |  |  | <3 |  |
| 15 | 大跨屋盖结构 |  |  |  |  | 限值为“无” | 填“有”或“无 |
| 16 | 特殊类型高层建筑 |  |  |  |  | 限值为“无” | 填“有”或“无 |
| 设计单位超限自评结论： | 设计单位 （签章） | 设计人 |  | 技术负责人签章 |  |
| 施工图审查机构超限审查结论： | 审查机构 （签章） | 审查人 |  | 技术负责人签章 |  |

注：1、在初步设计阶段和施工图设计阶段，由设计单位结构设计人填写，高层建筑工程（按结构单元划分）均需填写。

2、本表限值B、C对应的表三、表四详见《内蒙古超限高层建筑工程界定规定》。

3、表中限值A为表二不规则限值，限值B为表三不规则限值，限值C为表四不规则限值。表中注明按 “表三”、“表四”要求填写的内容应按实际工程结合 “表三”、“表四”要求填写。

4、每项中含a、b、c、....等子项时，用于限值A时，不重复计算不规则项；用于限值B时，重复计算不规则项；用于限值C时，重复计算不规则项。

5、超限审查结论栏在施工图审查阶段由施工图审查机构负责审定并填写。

6、填写相关要求详《内蒙古高层建筑工程结构抗震基本参数表填写说明》。